## Slide 1
Программный комплекс визуализации для системы SPICE
Ледков А.А., Аббакумов А.С., Назаров В.Н. Институт Космических Исследований
Российской Академии Наук
Таруса
Наземные средства. Проблемы и перспективы

## Slide 2
SPICE
SPICE – это система хранения навигационных и вспомогательных данных, необходимых для осуществления планирования наблюдений и обработки результатов экспериментов, проводимых научными приборами в космических проектах.
Наземные средства. Проблемы и перспективы
SPICE
Вспомогательные данные
ПО

## Slide 3
Космический
аппарат
Планета
Земля
Солнце
Центр солнечной
системы
Вспомогательные данные
Ориентация,
Размер и форма
Земли
Размер и форма
Система
координат
инструмента
Система
Координат
антенны
Система координат
Солнечной системы
Системы координат
Ориентация КА
Ориентация
Взаимное расположение
тел солнечной системы,
КА, антенны.
Положение
Система перевода времени
Перевод времени
Солнечная система
Место поля
зрения инструмента
Место
Ориентация,
Размер и форма
Планеты
Наземные средства. Проблемы и перспективы

## Slide 4
SPICE работает с этими данными для поддержки и анализа этих данных
Научные данные
Вспомогательные
данные
2 типа данных
Наземные средства. Проблемы и перспективы

## Slide 5
S
P
I
C
E
Spacecraft (Космический аппарат)
Planet (планета)
Instrument (инструмент)
C-matrix (ориентация)
Events (события)
* Придуман Dr. Hugh Kieffer, USGS Astrogeology Branch, Flagstaff AZ
Аббревиатура SPICE*
Наземные средства. Проблемы и перспективы
Notes: 6

## Slide 6
Логические звенья
Физические файлы
Spacecraft
Planet
Instrument
Camera-matrix
Events
S
P
I
C
E
ПО
SPICE Toolkit
SPK
PcK
IK
CK
EK
ESP ESQ ENB
S
FK
LSK
SCLK
Положение и скорость КА,
Представленные как функция времени
Положение и скорости планетных
объектов и их физические константы
Установка прибора относительно
платформы, его синхронизация,
Ориентация и т.п.
Ориентация КА, платформы, на
которой установлены приборы
Информация о событиях:
- Научный план (ESP)
- Циклограмма полёта (ESQ)
- Записи исследователей (ENB)
Системы отсчета
Дополнительная секунда
Бортовые часы
Библиотеки, приложения и утилиты, документация ПО
Другие
Содержание:
данные
ПО
Обзор данных SPICE и программного обеспечения (ПО)
Наземные средства. Проблемы и перспективы

## Slide 7
Физические файлы
SPK
PcK, LSK
IK, FK
CK, SCLK
JPL
НПО им. Лавочкина
ИКИ РАН
ИПМ им. Келдыша
SPICE сервер
Организации
Данные SPICE в проекте «Фобос - Грунт»
http://spice.ikiweb.ru
Наземные средства. Проблемы и перспективы

## Slide 8
Структура клиент-серверного приложения
SPICE сервер
Клиентское
приложение
БД
информация
о проектах
запрос на сервер
баллистические информация
Пользователь
Web - сервис
Наземные средства. Проблемы и перспективы

## Slide 9
Информация о проектах
Описание проекта
Служебная информация для SPICE
Масштаб координат
Размеры объектов
Настройки камеры просмотра
Наземные средства. Проблемы и перспективы

## Slide 10
БД и информация о проектах
Наземные средства. Проблемы и перспективы

## Slide 11
Пример приложения
Трехсуточная орбита
Квазисинхронная орбита
Наземные средства. Проблемы и перспективы

## Slide 12
Ледков А.А., Аббакумов А.С., Назаров В.Н. Институт Космических Исследований
Российской Академии Наук
Таруса
Опыт отработки первой версии программы показал ее высокую актуальность, большое количество экспериментаторов выразило заинтересованность в ее использовании, с их стороны был получен широкий список предложений по улучшению ее работы и расширению ее функциональных возможностей, которые учтены при разработке новой версии. Работы по которой продолжаются в настоящее время.
Спасибо за внимание
Наземные средства. Проблемы и перспективы