## Slide 1: Экспериментальное вычислительное "облако" на базе OpenStack для информационной поддержки научных проектов ИКИ РАН
Коноплев В.В., Назиров Р.Р.
ИКИ РАН
Инфокоммуникационные технологии в научных исследованиях
Таруса, ноябрь 2012
При поддержке Президиума РАН / Программа П-14

## Slide 2: Виртуализация и облачные вычисления
Software As A Service
Platform As A Service
Infrastructure Аs А Service
«Иерархия» облачных сервисов
Технологии виртуализации

## Slide 3: Что нам дает виртуализация
Для центра данных
  Консолидация вычислительных ресурсов
  Решение проблем безопасности
Для конечных пользователей
  Свобода выбора системного ПО
  Функции системного администрирования
  Предоставления гарантий на вычислительные ресурсы

## Slide 4: Облачный контролер
Централизованное управление и мониторинг ресурсов ЦОД:
  Уменьшение вероятности ошибок конфигурации
  Уменьшение операционных расходов
  Автоматическое планирование распределения ресурсов
  Уменьшение времени инсталляций сервисов
  Повышение доступности сервисов
  Уменьшение себестоимости услуг

## Slide 5: OpenStack: платформа для создания облачных сервисов IAAS
nova-compute
nova-network
KEYSTONE
(сервис идентификации)
SWIFT
(объектное хранилище)
GLANCE
(сервис образов)
NOVA
(сервис вычислений)
nova-scheduler
nova-volume
Объектное хранилище
LVM/ISCSI
Message queue
----------------
Database

## Slide 6: Запуск виртуальной машины в OpenStack
Объектное хранилище
(glance)
Блочное хранилище ISCSI
(nova-volume)
Сервер сообщений
--------------
СУБД
Управляющий узел
nova-compute
Вычислительный узел
Локальная ФС
Гипервизор
VM
образ VM
и доп. диски
Планировщик
(nova-scheduler)

## Slide 7: Способы «развертывания» образов виртуальных машин на вычислителях
Параметр | Локально 1 | Локально 2 | SAN | NAS
BW |  |  |  | 
IOPS |  |  |  | 
Надежность |  |  |  | 
Преемств. |  |  |  | 
Стоимость |  |  |  | 
Локально 1 – сервера с 2 дисками (RAID1)
Локально 2 – сервера с 6-8 дисками (RAID6)
SAN – подключение блочных устройств по ISCSI или FC
NAS – монтирование по NSF или Lustre

## Slide 8: Особенности инсталляции OpenStack в ИКИ РАН
Центральный узел
(2 x Xeon5640 48GB RAM)
Общее хранилище
48 TB: 24 hdd х 2TB
ZFS
NFS
Рабочие узлы:
Xeon X3323
10GB RAM
Объектное хранилище
Блочное
хранилище
Зона развертывания VM

## Slide 9: Файловая система ZFS
ZFS
ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА
МЕНЕДЖЕР ТОМОВ
ПРОГРАМНЫЙ «РЕЙД»
ARC
L2ARC
ZPOOL
RAM
SSD
HDD
Многоуровневый КЭШ ARC
Адаптивный КЭШ (ARC)
Буфер LRU
Буфер LFU
Адаптивная граница

## Slide 10: INFINIBAND: экономические предпосылки
 | GE (10 Gbps) | IB x4 DDR (20 Gbps)
Коммутатор 24 порта | 600 | 200
Адаптеры (24 шт.) | 240 | 360
Кабели (24 шт.) | 24 | 96
Цена/подключение | 36 | 27
Экономические предпосылки:
Сравнительная стоимость компонент (т.р.)
Технология Infiniband дает выигрыш более 2.5 раз по параметру пропускная_способность/стоимость
перед технологией GE

## Slide 11: INFINIBAND: производительность хранилища (под данным Mellanox Technologies Whitepaper)
Вывод:
в режиме RDMA технология Infiniband дает выигрыш более 5-ти раз (!!!) по параметру производительность/стоимость перед технологией GE

## Slide 12: Полоса пропускания MB/s для разных инсталляций
Метод/Интерконнект | ZVOL/ISCSI/EXT4 | ZFS/NFS
GE | 80 | 44
IPoIB | –- | 220
IB RDMA (iSER) | 160 | –-

## Slide 13: Итоги/Впечатления
Платформа OpenStack – функциональный и масштабируемый продукт. К сожалению содержит довольно много программных ошибок, исправление которых не поспевает за выходом новых версий.
Файловая система ZFS как «бэкэнд» для систем хранения представляется довольно перспективной. Портирована на Linux со статусом RC. Имеет проблемы с устойчивостью под Linux, однако сообществом не было отмечено случаев потери данных вследствие программных ошибок.
Технология Infiniband представляется наилучшим вариантом для построения высокоскоростных распределенных файловых хранилищ, в частности для организации «облачных» сервисов.