## Slide 1: Анализ возможного времени запуска космического аппарата для траекторий к точке L2 системы Земля-Луна
Ю.А.Николаева
Научный руководитель: С.А.Аксенов, доцент кафедры механики и математического моделирования ФПМиК МИЭМ НИУ ВШЭ

## Slide 2: Точки Лагранжа
Точки Лагранжа (либрации) – точки, в которых тело с меньшей массой может оставаться неподвижным относительно двух более массивных тел.
    Изучаемая точка – точка L2.
    Находится за Луной, является точкой неустойчивого равновесия.

## Slide 3: Возможности перелета к L2
Существуют 2 варианта перелета к точке L2
Преимущество непрямого перелета: значительное сокращение суммарного импульс
Недостаток: большее количество маневров
Прямой перелет
Непрямой перелет

## Slide 4: Приложение миссий к L2 и непрямой перелет
Подробно рассмотрен в статье “New Approaches For Human Deep-Space Exploration”, D. Dunham, R. Farquhar, N. Eismont, E. Chumachenko, представлена на ISSFD, Пасадена, Калифорния, октябрь 2012.
Использование:
Изучение обратной стороны Луны и околоземных объектов
Основа для более сложных траекторий (включающих квазистационарные орбиты)
Основа для реализации миссий за пределы системы Земля-Луна

## Slide 5: Основные параметры
Общее время полета
Суммарный импульс
Время, когда аппарат виден/не виден с Земли
Степень освещенности обратной стороны Луны

## Slide 6: Характеристики
Время вылета: 23 июня 2021 г., 18.06
4 маневра (TTI – 3,14 км/с, S1 – 191 м/с, S2 – 171 м/с, Orbit Normal – 24 м/с)
Суммарный импульс 386 м/с
Общее время полета – 17 дней

## Slide 7: Расчет траектории в пакете GMAT

## Slide 8: Окна запуска
Из-за изменения наклонения плоскости эклиптики, аппарат можно запустить с Земли на указанную траекторию в небольшой промежуток времени каждый день. Такой промежуток времени назовем окном запуска.
Выбор дат обусловлен степенью освещенности обратной стороны Луны.
Длительность, время начала и окончания окна зависят от многих параметров (в т.ч. расстояние от Земли до Луны, расположение планет).

## Slide 9: Окна запуска (май, июнь, июль)
Chart: 
| 31 jul | 30 jul | 29 jul | 28 jul | 27 jul | 1 jul | 30 jun | 29 jun | 28 jun | 27 jun | 1 jun | 31 may | 30 may | 29 may | 28 may
 | 0.049966 | 0.020699 | 0.010418 | 0.021323 | 0.0059454 | 0.084803 | 0.08262 | 0.08092 | 0.0795 | 0.0781 | 0.15527 | 0.154 | 0.1525 | 0.15482 | 0.14672
 | 0.0267 | 0.0273 | 0.0207 | 0.0007 | 0.0094 | 0.0153 | 0.0094 | 0.0079 | 0.006 | 0.0033 | 0.0067 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0003 | 0.0057
 | 0.0213 | 0.0262 | 0.0297 | 0.0149 | 0.0089 | 0.0211 | 0.0129 | 0.0074 | 0.0057 | 0.0067 | 0.0063 | 0.0078 | 0.0064 | 0.0054 | 0.0063
 | 0.072034 | 0.095801 | 0.10918 | 0.13308 | 0.14575 | 0.048797 | 0.06508 | 0.07378 | 0.0788 | 0.0819 | 0.0017333 | 0.0053 | 0.0077 | 0.0094833 | 0.011283
16:47
17:12
17:36
18:01
18:25
18:50
19:14
19:39
20:03
20:28
20:52

## Slide 10: Суммарный импульс
Chart: Время, сутки

## Slide 11: Степень освещенности обратной стороны Луны
Степень освещенности оценивается параметром
,
α – угол между направлением на Солнце и радиус-вектором аппарата в системе, связанной с Луной.
Chart: Время, сутки

## Slide 12: Выбор наилучшего времени запуска аппарата
Оцениваются 2 основных параметра: затраты топлива и освещенность обратной стороны Луны.
Chart: Дни месяца
Суммарный импульс, май | 0.3439 | 0.3332 | 0.3271 | 0.3328 | 0.3401
Суммарный импульс, июнь | 0.335 | 0.3399 | 0.3459 | 0.3528 | 0.3606
Суммарный импульс, июль | 0.3547 | 0.373 | 0.3666 | 0.3731 | 0.3804
Степень освещенности, май | 0.767 | 0.8436 | 0.9148 | 0.9826 | 0.9486
Степень освещенности, июнь | 0.808 | 0.877 | 0.9437 | 0.9803 | 0.9234
Степень освещенности, июль | 0.8371 | 0.9193 | 0.9625 | 0.9633 | 0.9057

## Slide 13: Выводы
Рассчитаны траектории к точке либрации L2 системы Земля-Луна для различных дат запуска космического аппарата (27-31 мая, 23 июня - 1 июля, 27-31 июля 2021 года).
Произведен расчет и анализ зависимости степени освещенности обратной стороны Луны от времени запуска аппарата.
Рассчитаны окна запуска и оптимальные, с точки зрения экономии суммарного импульса в окрестности Луны и освещенности обратной стороны Луны, моменты вывода аппарата на траекторию.
Дальнейшие исследования будут направлены на расчет траекторий для различных дат запуска аппарата в течении 2021 года с целью выбора лучших условий реализации миссии.

## Slide 14: Спасибо за внимание!