## Slide 1: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ НАБЛЮДЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОРБИТЕ ЛИССАЖУ ВОКРУГ ТОЧКИ L2 СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ-ЛУНА
Ю.В. Федоренко

## Slide 2: Цель работы
Точка L2 системы Земля-Луна – одна из пяти точек в системе из двух массивных тел, в которых третье тело с пренебрежимо малой массой, на которое не действуют никакие другие силы, кроме гравитационных сил со стороны двух первых тел, может оставаться неподвижным относительно этих тел.

## Slide 3: Цель работы
Орбиты Лиссажу – траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Такие орбиты могут быть наиболее удобны для миссий по изучению обратной стороны Луны, так как обладают меньшей амплитудой, чем гало-орбиты.
Анализ орбит Лиссажу для изучения обратной стороны Луны .
Пример траектории космического аппарата, находящегося на гало-орбите.
Пример траектории космического аппарата, находящегося на орбите Лиссажу.

## Slide 4: Миссии к точкам либрации
Миссии с выходом на гало-орбиту:
ISEE-3
SOHO
JWST, LISA
Миссии с выходом на орбиту Лиссажу:
ACE
WIND
WMAP
Herschel
- 1978 год
- Размещен вблизи L1 Солнце-Земля
- Изучение солнечного ветра

## Slide 5: Миссии к точкам либрации
Миссии с выходом на гало-орбиту:
ISEE-3
SOHO
JWST, LISA
Миссии с выходом на орбиту Лиссажу:
ACE
WIND
WMAP
Herschel
- 1995 год
- Размещен вблизи L1 Солнце-Земля
- Изучение солнечной атмосферы, солнечной коры, а также околосолнечных комет.

## Slide 6: Миссии к точкам либрации
Миссии с выходом на гало-орбиту:
ISEE-3
SOHO
LISA, JWST
Миссии с выходом на орбиту Лиссажу:
ACE
WIND
WMAP
Herschel
- 2015 год – LISA – размещение L2 Солнце-Земля
- 2018 год – JWST – размещение L2 Солнце-Земля

## Slide 7: Миссии к точкам либрации
Миссии с выходом на гало-орбиту:
ISEE-3
SOHO
JWST, LISA
Миссии с выходом на орбиту Лиссажу:
WIND
ACE
WMAP
Herschel
- 1994 год
- Размещение вблизи L1 Солнце-Земля
- Изучение взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли

## Slide 8: Миссии к точкам либрации
Миссии с выходом на гало-орбиту:
ISEE-3
SOHO
JWST, LISA
Миссии с выходом на орбиту Лиссажу:
WIND
ACE
WMAP
Herschel
- 1997 год
- Размещение вблизи L1 Солнце-Земля
- Изучение энергетических частиц солнечного ветра

## Slide 9: Миссии к точкам либрации
Миссии с выходом на гало-орбиту:
ISEE-3
SOHO
JWST, LISA
Миссии с выходом на орбиту Лиссажу:
ACE
WIND
WMAP
Herschel
- 2012 год
- Размещение вблизи L2 Солнце-Земля
- Изучение реликтового излучения, образовавшегося в результате Большого взрыва

## Slide 10: Миссии к точкам либрации
Миссии с выходом на гало-орбиту:
ISEE-3
SOHO
JWST, LISA
Миссии с выходом на орбиту Лиссажу:
ACE
WIND
WMAP
Herschel
- 2009 год
- Размещение вблизи L2 Солнце-Земля
- Изучение инфракрасного излучения в космосе

## Slide 11: Математическая модель
Движение вокруг точки L2 системы Земля-Луна
Решение данной системы можно представить в виде:
где , , , – значения амплитуд и фаз по осям и соответственно, время, , дн., дн.

## Slide 12: Исследуемые параметры
Максимальный период времени, в течение которого аппарат виден с Земли
Максимальный период времени, в течение которого аппарат непрерывно скрыт за Луной
Процентное отношение времени, в течение которого аппарат не виден с Земли, к общему времени полета =
Пример траектории Лиссажу. Зона затмения Луной закрашена серым цветом. Утолщенной линией выделен участок траектории, не пересекающий зону затмения
Ay
Az

## Slide 13: Результаты расчетов
Графики, иллюстрирующие поведение характеристики
для амплитуд 5000 км

## Slide 14: Результаты расчетов
Графики, иллюстрирующие поведение характеристики
для амплитуд 5000 км

## Slide 15: Результаты расчетов
Графики, иллюстрирующие поведение характеристики, которая отображает отношение времени, когда аппарат в зоне затемнения, к общему времени пребывания на орбите.

## Slide 16: Результаты расчетов
Значения характеристик th, tv и k для различных значений амплитуд
Ay, 103 км | Az, 103 км | min th, сутки | max th, сутки | max tv, сутки | min tv, сутки | min , % | max , %
15 | 15 | 0.68 | 0.70 | 167.51 | 160.23 | 0.008 | 0.015
15 | 10 | 0.82 | 0.83 | 159.71 | 152.36 | 0.014 | 0.022
10 | 10 | 1.04 | 1.05 | 152.35 | 145.09 | 0.023 | 0.033
10 | 5 | 1.35 | 1.35 | 114.10 | 106.78 | 0.057 | 0.070
5 | 5 | 2.16 | 2.16 | 92.28 | 85.20 | 0.125 | 0.145

## Slide 17: Результаты расчетов
Зависимость максимального периода непрерывной видимости с Земли и максимального времени затмения спутника Луной от начальной фазы траектории , при и различных значениях амплитуд.
Для значений амплитуд
Для значений амплитуд
tv
th
tv
th

## Slide 18: GMAT

## Slide 19: Результаты расчетов
Chart: Ось Х

## Slide 20: Результаты расчетов
Chart: Ось X
184.6

## Slide 21: Результаты расчетов
Chart: 

## Slide 22: Заключение
Проведено исследование возможностей применения точки либрации L2 системы Земля-Луна при реализации космических миссий
Рассмотрены особенности и характеристики семейства орбит Лиссажу вокруг точки либрации L2 системы Земля-Луна.
Доказано, что при правильном выборе фазы и времени выхода на орбиту возможны миссии, обеспечивающие непрерывную видимость аппарата от 92,27 дней (для ) до 167,51 дней (для ).
Доказано, что комбинация фаз и может значительно (порядка 10%) сказываться на максимальном времени непрерывной видимости аппарата с Земли и незначительно (порядка 1..2%) – на максимальном времени затмения спутника Луной.
Найдены множества комбинаций фаз и , обеспечивающие максимальное время непрерывной видимости аппарата с Земли.

## Slide 23: Спасибо за внимание!