## Slide 1
Новые методы сейсморазведки
На основе высокопроизводительных вычислений
Таруса – 21.04.2015 г.
Биряльцев Е.В. ЗАО Градиент
Елизаров А.М. Казанский филиал НИИСИ РАН

## Slide 2: Задачи сейсморазведки
Прямая задача. Определить напряжения в некоторых точках среды, зная источник сигнала и свойства среды.
Обратные задачи :
Определить характеристики источника сигнала, зная зарегистрированные сигналы и свойства среды.
  Мониторинг микросейсмической активности
  Определение трещиноватости
  Контроль ГРП
Определить свойства среды, зная зарегистрированные сигналы и функцию источника
  Структурные построения
  Определение характеристик пласта
  Определение характеристик флюида

## Slide 3
t =0,5 с
t =1,0 с
t =1,5 с
Традиционная сейсморазведка
Лучевая постановка
Требуемые
вычислительные мощности
класса рабочей станции
vs.
Новые подходы
Полноволновая постановка
Требуемые
вычислительные мощности
суперкомпьютерного класса

## Slide 4: Решение обратной задачи для восстановления источников
Традиционные методы:
1. Метод засечек
2. Дифракционное суммирование
Новые подходы:
1. Моделирование в обратном времени
2. Метод максимума правдоподобия

## Slide 5: Дифракционное суммирование
Плюсы:
Простая реализация, достаточно
лучевых методов для расчета
первых вступлений
Минусы:
Плохая точность локализации
Плохая помехоустойчивость

## Slide 6: Time Reverse modeling
Gajewski, D., Tessmer, E., 2005, Reverse modelling for seismic event characterization. Geophys. J. Int. ,163, 276-284.
Плюсы:
Большая точность локализации
Большая помехоустойчивость
Минусы:
Очень высокая ресурсоемкость

## Slide 7
Ма
Максимум правдоподобия
103-105 обращений матриц размерности 104
  Метод максимального правдоподобия
Z X Y
Модельный отклик
Реальные данные
Поле отношения
сигнал/шум
Микросеймическое событие
Совокупная микросейсмическая
активность
Notes: This are main stages of the Full-Wave location technology.
First of all we build 3d numerical model on the base of velocity model by Vertical seismic profiling.
Then we simulate the wave process from an impulse on the depth of reservoir.
During this time we record simulated responses in places where our sensors are installed.
In the meantime microseismic records are acquired during hydraulic fracturing.
Then they are filtered from harmonical noises while saving background noises.
After that filtered data match to the simulated responses by maximum likelihood method.
To calibrate location system we use the perforation shot or other high energy event in well.
And finally we detect events and stack them in a map of stacked seismic activity.
This is the complete picture
Let’s have a look of each stage in more detail

## Slide 8
Расчет формы сигналов
Notes: Мы используем наиболее информативный метод - максимального правдоподобия. Для применения данного метода необходимо обладать информацией о волновой форме импульса. Используя численное моделирование, мы получаем форму импульса, которая приходит к датчику из определенной точки геологической среды. В численном моделировании не применяется аппроксимаций, такми образом мырассчитываем все существующие типы волн (P, S, R и др.) Это очень трудоемко, но мы таким образом можем видеть очень слабые источники .

## Slide 9
Дифракционное Time Reverse Максимум
суммирование Modeling правдоподобия
N/S = 0
N/S = 10
Сопоставление методов
по точности и помехоустойчивости

## Slide 10
  Стадия 1. Минифрак

## Slide 11
  Стадия 1. Фрак

## Slide 12
  Стадия 1

## Slide 13
  Стадия 3. Минифрак

## Slide 14
  Стадия 3. Фрак

## Slide 15
  Стадия 3

## Slide 16
  Все стадии

## Slide 17: Восстановление свойств среды
Традиционная сейморазведка
  Метод общей глубинной точки 2D и 3D
  Техники миграции
  Анализ сейсмических атрибутов
Новые подходы
  Полноволновая инверсия (FWI)
  Низкочастотная пассивная сейсморазведка (LFS)

## Slide 18: Полноволновая инверсия (FWI)
S. Kapoor, D. Vigh, E. Wiarda, S. Alwon (WesternGeco)
Full Waveform Inversion Around the World
75 EAGE Conference London UK 10-13 June 2013

## Slide 19: Низкочатотное ейсмическое зондирование (LFS)
Low-frequency reflections from a thin layer with high attenuation caused by interlayer flow
Beatriz Quintal, Stefan M. Schmalholz, Yuri Y. Podladchikov

## Slide 20: Построение модельных спектров

## Slide 21: Построение разрезов

## Slide 22
Карты неоднородностей по глубинам
Разрез неоднородностей
Расположение неоднородностей вблизи скважины
Представление результатов

## Slide 23
Скважина глубокого бурения,
пробуренная с учетом
данных НСЗ, давшая промышленный приток
При опробовании скважины притока не получено
Республика Татарстан
Карбонатные отложения среднего карбона

## Slide 24
Республика Татарстан
Отложения терригенного девона
Все пробуреные скважины дали промышленный приток
Скважина № 18 пробурена по данным НСЗ между структурами. При опробовании скважины получен максимальный приток нефти.

## Slide 25
Ямало-Ненецский автономный округ. Западно-Сибирская НГП
Терригенные отложения – пласт Ю1-1
Скв. №№ 2 -9 дали промышленные притоки нефти
Скважина № 10 попала в разлом, приток из неё не получен

## Slide 26
Оренбургская область
Отложения терригенного девона
Скважина глубокого бурения,
пробуренная после проведения работ НСЗ без учета
их результатов.
Нефтенасыщенные объекты не выявлены.
Скважина глубокого бурения,
пробуренная с учетом
данных НСЗ, давшая промышленный приток

## Slide 27
Скважины №№ 1-5, 8, 14, 16 пробурены до проведения работ, но результаты по ним предоставлены заказчиком лишь после защиты отчета.
По опробованию:
скв. № 1-5, 8, 16 - нефтеносны пласты Т1, Дф
скв. № 14 – пласты Т1, Дф водоносны. Скважина провалилась.
Проведенное НВСП в скв. № 14 показало понижение отметок к центральной части восточной структуры и распадение её на два купола.
При составлении общей эффективности технологии НСЗ за период 2005-13 г.г. данные результаты не учитывались.
Оренбургская область
Карбонатные нижнекаменноугольно-девонские отложения

## Slide 28
С учетом прогнозных оценок НСЗ пробурено 120 скважин
со вскрытием карбонатных и терригенных коллекторов
104 из которых подтвердили нефтеперспективность объектов.
Успешность метода более 86 %.
Эффективность технологии LFS
Год проведения НСЗ | Кол-во пробурен. скв-н | Вскрытые нефтеносные отложения при бурении | Кол-во скважин с эффектом | Средняя нефтенасыщенная толщина по ГИС, м | Успешность прогноза, %
2005 | 38 | тула-бобрик, верей-башкир | 37 | 3,4 | 97,1
2006 | 14 | девон, турней, бобрик, верей-башкир | 11 | 9,9 | 78,5
2007 | 29 | ср. девон, фамен, турней, бобрик, верей-башкир | 21 | 2,4 | 72,4
2008 | 10 | девон, фамен,турней, бобрик, верей-башкир | 9 | 3,6 | 90
2009 | 1 | бобрик | 1 | - | 100
2010 | 8 | турне, верхняя юра | 7 | - | 87,5
2011 | 14 | терриг. и карбон. девон, бобрик , турне | 12 | - | 85,7
2012 | 3 | карбон. девон, бобрик, турне | 3 |  | 100
2013 | 3 | бобрик , турне, сред. карбон | 3 |  | 100
ИТОГО | 120 |  | 104 | 5,2 | 86,7

## Slide 29
Server
100 Tb Data storage space
RAID 6 +SSD cache
Virtualization server
4 x NVIDIA GK104GL
NVIDIA GRID technology
Citirix XenServer platform
Mellanox InfiniBand network switch
56 Gbit/s
5 GPU cluster nodes
  4 x AMD FirePro W9100 (16Gb GDDR5, 2.62 Tflops peak)
  2 x Intel Xeon E5-2643 v2 (25M cache, 3.50 GHz, 12 threads)
  OpenCL + MPI
  Основные вычислительные проблемы
  Возможные технические решения
Проблемы:
1. Высокая вычислительная
сложность. Решение типовой
геологической задачи требует
102-103 расчетов на сетке до 109
элементов
2. Большие объемы данных.
Типовые объемы модельных
Данных 1-10 Тб
3. Необходимость удаленного
доступа к ресурсам по сетям
общего пользования

## Slide 30
Успех на стороне
больших Терафлопсов
  Спасибо за внимание!