## Slide 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ОКОН СТАРТА
КА «СПЕКТР-РГ» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЕЖЕСУТОЧНОЙ ВИДИМОСТИ С КИП «МЕДВЕЖЬИ ОЗЁРА»
П.В.Мжельский, Е.А.Михайлов
НПО им. С.А.Лавочкина
12 ноября 2015

## Slide 2: Номинальная орбита «Спектр-РГ»
«Спектр-РГ» - космический телескоп, задачей которого является сканирование пространства в рентгеновском и гамма-диапазоне электромагнитного спектра. Предполагается, что КА будет функционировать на орбите вокруг точки либрации L2 системы Солнце-Земля.
Предполагаемая дата старта: II половина 2017 года.
Прямой перелёт на квазипериодическую орбиту в окрестности точки L2 системы Солнце-Земля.

## Slide 3: Используемые системы координат
оси XL2, XEKL направлены на Солнце;
оси ZL2, ZEKL ортогональны плоскости эклиптики;
оси YL2, YEKL лежат в плоскости эклиптики и дополняют систему до правой.

## Slide 4: Метод изолиний
Метод изолиний, предложенный М.Л. Лидовым, позволяет связать параметры квазипериодической орбиты с параметрами геоцентрической перелётной траектории. Строятся изолинии функции расстояния перицентра от параметров квазипериодической орбиты в районе точки либрации L2 системы Солнце-Земля.
Метод позволяет найти траектории перелёта с орбиты ИСЗ на заданную квазипериодическую орбиту, которые не требуют выдачи импульса торможения в окрестности точки L2, т.е. осуществляется одноимпульсный переход.
Таким образом, построение изолинии делится на два этапа:
1. Получение квазипериодического решения в рамках задачи трёх тел в окрестности точки L2.
2. Вычисление расстояния перицентра орбиты перелёта в невращающейся геоцентрической эклиптической СК.
Следует отметить, что найденная таким образом орбита перелёта является только первым приближением при поиске вектора скорости в перицентре орбиты в полной модели с учётом всех небесных тел.

## Slide 5: Получение квазипериодического решения в рамках задачи трёх тел
Решение системы линеаризованных уравнений, описывающих динамику ограниченной круговой задачи трёх тел в окрестности точки L2:
где
ω1, ω2, λ, k1, k2 = const,
A – параметр, характеризующий удаление КА от точки L2 в плоскости эклиптики,
B – параметр, характеризующий удаление КА от точки L2 в плоскости, ортогональной эклиптике,
φ1 – фаза колебательного движения КА в проекции на плоскость эклиптики,
φ2 – фаза колебательного движения КА в проекции на плоскость, ортогональную эклиптике,
Ceλt – возрастающая компонента,
De-λt – убывающая компонента.
Асимптотическое приближение к условно-периодической орбите определяется условием C = 0.

## Slide 6: Переход от параметров квазипериодической орбиты к параметрам геоцентрической перелётной траектории
L2
Земля
θ∙rL
rL ≈ 1500000 км, расстояние от точки L2 до Земли, θ ϵ
rL
Параметры орбиты ИСЗ:
rπ , rα , i, ω, Ω, τ
Параметры квазипериодической орбиты: A, B, C, D, φ1, φ2
За счёт выбора D обеспечивается сопряжение квазипериодической орбиты с орбитой ИСЗ.
На момент пересечения границы перехода t=0 во вращающейся СК с центром в L2 находится D :
D = rL + xEKL* – Acosφ1
где
xEKL* = -θ∙rL .

## Slide 7: Вычисление rπ по заданным фазам φ1 и φ2 при пересечении условной границы перехода
Вектор состояния КА в инерциальной СК, полученной фиксацией осей вращающейся СК на фиксированный момент времени в зависимости от параметров A, B, φ1, φ2:
Вектор состояния КА в невращающейся геоцентрической эклиптической СК:
где n1 – средняя угловая скорость орбитального движения Земли.
По вектору (XEKL , YEKL , ZEKL , ẊEKL , ẎEKL , ŻEKL) вычисляются элементы орбиты, в том числе расстояние перицентра rπ.
При фиксированных A, B и C=0 изолиния строится в плоскости φ1, φ2: rπ(φ1, φ2) = rπ*.

## Slide 8
Изолиния функции расстояния перицентра
и области, выбранные по условию i≈51.7°
Номинальные параметры, соответствующие орбите КА «Спектр-РГ» :

## Slide 9: Классификация орбит по направлению перелёта

## Slide 10: Смещение областей на изолинии при изменении даты старта в течение года

## Slide 11: Классификация квазипериодических орбит по выходу из плоскости эклиптики

## Slide 12
Области на изолинии,
соответствующие различным типам орбит

## Slide 13
Траектории перелёта в район L2
для разных типов квазипериодических орбит

## Slide 14
Суточная видимость для разных КИП
в течение 550 суток

## Slide 15
Эволюция суточной видимости с КИП «Медвежьи озёра» для орбит с большим выходом по «-Z» в течение 550 суток

## Slide 16
Эволюция суточной видимости с КИП «Медвежьи озёра» для орбит с большим выходом по «+Z» в течение 550 суток

## Slide 17
Интервалы дат старта, удовлетворяющие требованию по суточной видимости с КИП «Медвежьи озёра» в течение 550 суток
15 января – 14 апреля | 1 августа – 10 октября
18 июня – 6 июля | 12 декабря – 25 декабря

## Slide 18
1 марта – 14 апреля | 6 сентября – 1 октября
———— | 18 декабря – 24 декабря
Интервалы дат старта, удовлетворяющие требованию по суточной видимости с КИП «Медвежьи озёра» в течение 7 лет

## Slide 19: Положение КА на орбите в момент прилёта в район L2
Орбита с большим выходом по «-Z»
Орбита с большим выходом по «+Z»
Моментом прилёта в район L2 будем считать момент достижения максимальной амплитуды по ZL2 после перелёта (обозначен красной точкой).

## Slide 20
Даты прилёта для орбит с большим выходом по «-Z» лежат в районе солнцестояний (верхние и нижние круги).
Даты прилёта для орбит с большим выходом по «+Z» лежат в районе дат равноденствий (средние круги).
Синхронизация даты прилёта в район L2
с положением Солнца относительно Земли

## Slide 21: Выводы
Результаты проделанной работы:
Проведён анализ траекторий перелёта на КПО, позволивший отказаться от вариантов орбит, не обеспечивающих радиовидимость начального участка перелёта с заданных КИП.
На основе статистического анализа даны рекомендации по отсеиванию вариантов орбит с заведомо коротким сроком существования.
Определены возможные окна старта КА «Спектр-РГ» в течение года, которые бы обеспечивали ежесуточную видимость с КИП «Медвежьи озёра» в течение всего срока активного существования.
Несмотря на то, что орбиты с большим выходом по «-Z» кажутся более предпочтительными для обеспечения ежесуточной видимости с КИП «Медвежьи озера», расчеты показали, что при использовании орбит с большим выходом по «+Z» интервал возможных дат старта существенно больше.
Проведённые исследования позволяют сократить вычисления в 4 раза (а при отказе от орбит с большим выходом по «+Z» – в 8 раз).

## Slide 22: Список литературы
Ильин И.С. , Сазонов В.В., Тучин А.Г. Гало-орбиты в окрестности точки либрации системы Солнце – Земля // Космические исследования, 2014, №3.
Ильин И.С., Заславский Г.С., Лавренов С.М., Сазонов В.В., Степаньянц В.А., Тучин А.Г., Тучин Д.А., Ярошевский В.С. Баллистическое проектирование траекторий перелёта с орбиты искусственного спутника Земли на гало-орбиту в окрестности точки L2 системы Солнце – Земля // Космические исследования, 2014, №6
Лидов М.Л., Ляхова В.А., Тесленко Н.М. Траектории полета Земля – Луна – гало-орбита в окрестности точки L2 системы Земля – Солнце // Космические исследования – 1992. – т. 30. № 4. – С.435–454.
Маркеев А.П. Точки либрации в небесной механике и космодинамике. – М.: Наука, 1978. – 312 с.

## Slide 23
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!