## Slide 1: Роль воды в дистанционном зондировании Земли в микроволновом диапазоне
Кузьмин Алексей Владимирович Институт космических исследований РАН лаборатория микроволновой радиометрии

## Slide 2: Исторический аспект
MARINER-2 (США, 1962 г.) для исследования структуры и физико-химического состава облачных слоев Венеры - поиск водяного пара при помощи двухчастотной методики
Космос-243 (СССР, 1968 г.) продемонстрирована принципиальная возможность получения физической и геофизической информации при помощи радиотепловых систем из космоса, получены научные результаты по соотношению глобального интегрального содержания водяного пара и жидко капельной воды в атмосфере
NIMBUS-5 (США, 1972 г.) сканирующий радиотепловой комплекс ESMR на частоте 19,35 ГГц с полосой обзора 3000 км и пространственным разрешением 29 км
Метеор (СССР, 1974 г.) первый опыт поляризационнных измерений
NIMBUS-6 (США, 1975 г.) прибор ESMR (37 ГГц) панорамного типа работал в режиме двух поляризаций
NIMBUS-7 и SEASAT (СЩА, 1978) многочастотный (пять частот) и двухполяризационный (ВП и ГП) панорамный комплекс SMMR

## Slide 3: Интегральное поглощение в атмосфере ЗЕМЛИ
Chart: n, ГГц
Стандартная тропическая атмосфера
T = 300 K; R = 19 г/м3; W = 41,4 кг/м2
1. Интегральное поглощение в молекулярном кислороде. 2. Интегральное поглощение в молекулярном водяном паре. 3. Интегральное поглощение в облачном слое (Q = 0,25 кг/м2, TQ = 273,3 K). 4. Суммарное интегральное поглощение в безоблачной атмосфере. 5. Суммарное интегральное поглощение в облачной атмосфере.

## Slide 4: Особенности молекулы воды
Собственное излучение воды поляризовано
Реальная и мнимая части диэлектрической проницаемости морской воды
Собственное электромагнитное излучение воды поляризовано

## Slide 5: Радиояркостная температура восходящего излучения атмосферы и системы атмосфера–океан
Радиояркостная температура восходящего излучения безоблачной атмосферы.
Радиояркостная температура восходящего излучения облачной атмосферы (Q = 0,25 кг/м2, TQ = 273,3 K).
Радиояркостная температура системы атмосфера–океан (безоблачная атмосфера).
Радиояркостная температура системы атмосфера–океан (облачная атмосфера, Q = 0,25 кг/м2, TQ = 273,3 K).
Стандартная тропическая атмосфера. T = 300 K; R = 19 г/м3; W = 41,4 кг/м2 Горизонтально-поляризованное излучение Вертикально-поляризованное излучение
Chart: v, ГГц
Chart: v, ГГц

## Slide 6: Радиояркостная температура льда
Реальная и мнимая части диэлектрической проницаемости льда
Радиояркостная температура со спутника SMOS на частоте 1,4 ГГц при пролете озера Байкал и озера Ладога

## Slide 7: Задачи ДЗЗ, решаемые методами пассивной радиополяриметрии
Температура поверхности океана
Интегральное содержание водяного пара
Влагозапас облачности
Индикация и интенсивность осадков
Ледовый и снежный покров
Влажность почв
Скорость и направление ветра над океаном
Соленость поверхностного слоя океана
Профиль температуры атмосферы
Профиль влажности атмосферы

## Slide 8: Критические явления
Эткин-Кравцов
Брэгг
Эткин, В.С., Н.Н.Ворсин, Ю.А.Кравцов, В.Г.Мировский, В.В.Никитин, А.Е.Попов, И.А.Троицкий, Обнаружение критических эффектов при тепловом радиоизлучении неровной водной поверхности. – Изв. ВУЗов, Радиофизика, т.21, №3, с.454-456, 1978.

## Slide 9
Изменение излучательной способности (в произвольных единицах, одинаковых на обоих рисунках) на вертикальной и горизонтальной поляризации при =0.

## Slide 10
Эффект поляризационной анизотропии
Зависимость поляризационной анизотропии на длине волны 8 мм от скорости ветра
Зависимость величины поляризационной анизотропии от длины волны
Записи яркостных ТЕМПЕРАТУР ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТОВ ПО КРУГУ НА САМОЛЕТЕ-ЛАБОРАТОРИИ ан-12

## Slide 11
Внешний вид экспериментальной установки, расположенной на крыше здания ИКИ (микроволновый радиометр-поляриметр, ванна с водой, служебные устройства).
Диэлектрическая ванна с водой. Периодическая структура на поверхности получена путем поднятия системы параллельно натянутых нитей над поверхностью.
Экспериментальная установка, используемая для определения профиля неровностей.
c
b
a
Профиль периодических неровностей,
создаваемых на поверхности системой
параллельно натянутых нитей
Граничные условия:
И
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА КРЫШЕ ИКИ

## Slide 12
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Зависимость яркостного контраста на вертикальной (а) и горизонтальной (b) поляризациях от вертикального
угла наблюдения
Азимутальные зависимости яркостных контрастов на вертикальной, горизонтальной и скрещенной поляризациях для вертикальных углов наблюдения 20 и 40 градусов от надира. Сплошные линии – модельный расчет, точки – эксперимент

## Slide 13
Поле скоростей ветра, реконструированное по 4 параллельным галсам
определения скорости и направления ветра при зондировании в надир
a
X
Скорость
Направление

## Slide 14: Радиополяриметрический спутник WindSat

## Slide 15: Миссия DMSP - Радиометр SSM/I
Космические аппараты серии DMSP (США) (Defense Meteorological Satellite Program) с радиометрическими приборами SSM/I на борту были запущены в 1987 в рамках спутниковой метеорологической программы министерства обороны США. В 1992 г. радиометрические данные программы DMSP были рассекречены и стали общедоступными. Спутники серии DMSP имели солнечно-синхронную, близкую к полярной низкую круговую орбиту, каждый спутник серии совершал 14.2 витка в сутки.

## Slide 16: Радиометр SSMIS
Instrument | Start Date | Stop Date
F08 SSM/I | Jul 1987 | Dec 1991
F10 SSM/I | Dec 1990 | Nov 1997
F11 SSM/I | Dec 1991 | May 2000
F13 SSM/I | May 1995 | Nov 2009
F14 SSM/I | May 1997 | Aug 2008
F15 SSM/I | Dec 1999 | present (do not use after Aug 2006 for climate study)
F16 SSMIS | Oct 2003 | present
F17 SSMIS | Dec 2006 | present
F18 SSMIS | Oct 2009 | present (data are NOT currently available at RSS)
F19 SSMIS | Apr 2014 | Feb 2016 (data are NOT currently available at RSS)

## Slide 17: Миссия TRMM (The Tropical Rainfall Measuring Mission)
Microwave radiometer (TMI) | Radar (PR) | Visible and infrared Radiometer (VIRS)
10.7, 19.3, 21.3, 37.0, and 85.5 GHz (dual-polarized except for 21.3: vertical only) | 13.8 GHz | 0.63, 1.61, 3.75, 10.8, and12 μm
11 km X 8 km field of view at 37 GHz | 5-km footprint and 250-m vertical resol. | 2.5-km resolution
Conically scanning (53° inc.) 880-km swath | Cross-track scanning 250-km swath | Cross-track scanning 830-km swath
Первый запуск в ноябре 1997 г.
Наклонение орбиты 35° , высота - 350 км ( в августе 2001 была поднята до 402.5 км)

## Slide 18: Программа PGM – Global Preciptation Measurement
Запуск 27 февраля 2014 г., орбита с наклонением 65° и высотой 407 км антенна Ø1.2м, ширина полосы обзора 931 км.

## Slide 19: Проект Megha-Tropiques
Запущен в октябре 2011 г.
Орбита квази-круговая с наклонением 20°, высота 866 км.
ИК-радиометр ((0.5-0.7 μm, 0.2-4.0μm, 0.2-200μm and 10.5-12.5μm)
МВ радиометр MADRAS (18.7, 23.8, 36.5, 89 and 157 GHz)
МВ радиометр SAPHIR (6 каналов вблизи 183.31 GHz), разрешение 10 км в надир
Frequencies, GHz | Polarization | Pixel size
18.7 ± 0.1 | H+V | 40 km
23.8 ± 0.2 | V | 40 km
36.5 ± 0.5 | H+V | 40 km
89 ± 1.35 | H+V | 10 km
157 ± 1.35 | H+V | 6 km

## Slide 20: Миссия ESA MetOp
MetOp серия полярных европейских спутников для метеорологических и климатических исследований. Наклонение орбита 98,7°, высота 817 км
MetOp-A запущен 19 октября 2006 г.
MetOp-B запущен 17 сентября 2012 г.
MetOp-C запуск намечен на 2018 г.
Микроволновые радиометры: MHS - Microwave Humidity Sounder и AMSU
 | CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5
Channel centre freqency (GHz) | 89.0 | 157.0 | 183.311 ±1 | 183.311 ±3 | 190.31
Channel centre frequency stability (MHz) | -0, +7 | -40, +34 | -27, +18 | -27, +18 | -5, +36
Channel bandwidth (GHz) | <2.8 | <2.8 | <1.0 | <2.0 | <2.2
Temperature sensitivity (K) | 0.22 | 0.52 | 0.24 | 0.21 | 0.57
Absolute calibration accuracy (K) | 0.42 | 0.24 | 0.16 | 0.42 | 0.29
Polarisation | V | V | H | H | V
Beam efficiency (%) | 94.6 | 99.0 | 95.4 | 95.4 | 94.9

## Slide 21: Радиометры AMSU-A1 и AMSU-A2
AMSU-A2
 | Centre frequency (MHz) | Bandwidth (MHz) | Centre frequency stability (MHz)
1 | 23800 (2 pass-band) | 270 | ± 10.0
2 | 31400 (2 pass-band) | 180 | ± 10.0
 | Temperature sensitivity NEDT (K) | Calibration Accuracy (K) | Polarization | -3 dB Stop Band (SB) fc ± SB (MHz)
1 | 0.3 | 2.0 | V | 10.0
2 | 0.3 | 2.0 | V | 10.0
AMSU-A1
 | Centre frequency (MHz) | Bandwidth (MHz) | Centre frequency stability (MHz) | 
3 | 50300 | 180 (2 pass-bands) | ± 10.0 | 
4 | 52800 | 400 (2 pass-bands) | ± 5.0 | 
5 | 53596 ±&nbsp115 | 170 (2 pass-bands) | ± 5.0 | 
6 | 54400 | 400 (2 pass-bands) | ± 5.0 | 
7 | 54940 | 400 (2 pass-bands) | ± 5.0 | 
8 | 55500 | 330 (2 pass-bands) | ± 10.0 | 
9 | 57290.344 = Flo | 330 (2 pass-bands) | ± 0.5 | 
10 | Flo ± 217 MHz | 78 (2 pass-bands) | ± 0.5 | 
11 | Flo ± 322.2 MHz ± 48 MHz | 36 (4 pass-bands) | ± 1.2 | 
12 | Flo ± 322.2 MHz ± 22 MHz | 16 (4 pass-bands) | ± 1.2 | 
13 | Flo ± 322.2 MHz ± 10 MHz | 8 (4 pass-bands) | ± 0.5 | 
14 | Flo ± 322.2 MHz ± 4.5 MHz | 3 (4 pass-bands) | ± 0.5 | 
15 | 89.0 GHz | 3000 (2 pass-bands) | ± 130.0 | 
 | Temperature sensitivity NEDT (K) | Calibration Accuracy (K) | Polarization | -3 dB Stop Band (SB) fc ± SB (MHz)
3 | 0.4 | 1.5 | V | 10.0
4 | 0.25 | 1.5 | V | 10.0
5 | 0.25 | 1.5 | H | 30.0
6 | 0.25 | 1.5 | H | 10.0
7 | 0.25 | 1.5 | V | 10.0
8 | 0.25 | 1.5 | H | 10.0
9 | 0.25 | 1.5 | H | 10.0
10 | 0.4 | 1.5 | H | 178.0
11 | 0.4 | 1.5 | H | 256.2
12 | 0.6 | 1.5 | H | 292.2
13 | 0.8 | 1.5 | H | 308.2
14 | 1.2 | 1.5 | H | 316.2
15 | 0.5 | 2.0 | V | 500.0

## Slide 22: Радиометр ATMS

## Slide 23: Проект ESA SMOS
Launch | Early 2007
Duration | 3 years (5 years expected)
Instrument concept | Passive microwave 2D-interferometer
Frequency | L-band (21cm – 1.4 GHz)
Number of Receivers | 72
Receiver spacing | 0.875 lambda
Polarisation | H & V (polarimetric mode optional)
Spatial resolution | 50 km (35 km at center FOV)
Tilt angle | 32 degrees
Radiometric resolution | 0.8 – 2.2K
Angular resolution | 0 – 55 deg.
Temporal resolution | 3 days revisit
Data rate (H & V pol.) | 89 kbps
Mass | About 330kg (payload) – about 600kg (launch mass)
Orbit | Sun-synchronous circular orbit at 755 km - 06:00 am equator crossing time
Power | 220/300 W for payload/bus 619 W provided by two solar wings of three 80 x 150 cm Si panels each

## Slide 24
Работающие в настоящий момент спутниковые
пассивные микроволновые радиометры
Отечественные:
№ | Инструмент | Спутник
1 | AMSR-2 | GCOM-W
2 | AMSU-A | Aqua
3 | AMSU-A | NOAA-19
4 | AMSU-A | NOAA-15
5 | AMSU-A | NOAA-18
6 | AMSU-A | Metop-A
7 | AMSU-A | Metop-B
8 | ATMS | NOAA-20
9 | ATMS | SNPP
10 | GMI (core) | GPM Core Observatory
11 | MHS | NOAA-19
12 | MHS | NOAA-18
13 | MHS | Metop-A
14 | MHS | Metop-B
15 | MIRAS | SMOS
16 | MWHS-2 | FY-3D
17 | MWHS-2 | FY-3C
18 | MWI (HY-2A) | HY-2B
19 | MWRI | FY-3B
20 | MWRI | FY-3D
21 | MWRI | FY-3C
22 | SAPHIR | Megha-Tropiques
23 | SSM/I | DMSP-F15
24 | SSMIS | DMSP-F16
25 | SSMIS | DMSP-F17
26 | SSMIS | DMSP-F18
27 | WindSat | Coriolis
№ | Инструмент | Спутник
1 | МТВЗА-ГЯ | Метеор-М №2
Зарубежные:

## Slide 25: Российский радиометр МТВЗА-ГЯ
Частотные каналы (сканерного типа) – 6,9, 10,6, 18,7, 23,8, 31, 36,5, 42, 48, 89 ГГц. Каждый канал с двумя поляризациями.
Частотные каналы измерительного типа – 10 каналов в полосе поглощения кислорода 5 мм, 3 канала в полосе поглощения водяного пара (183 ГГц).
Основная апертура антенны – 65 см.
Полоса конического обзора – 2000 км.
Элемент разрешения – от 7 до 200 км.
Угол наблюдения (на поверхности Земли) – 65°.

## Slide 26: Основные выводы по результатам микроволновых миссий
Необходимы длинные ряды данных;
Повышение точности и надежности измерительных систем;
Увеличение пространственного разрешения;
Возможность регистрации быстрых явлений;
Покрытие всего Земного шара за более короткий срок (3-6 часов);
.

## Slide 27: космический эксперимент «Конвергенция» на Российском Сегменте МКС
Исследование основ зарождения и эволюции крупномасштабных кризисных атмосферных процессов типа тайфунов и тропических циклонов как одних из основных элементов в формировании глобального массо- и влагообмена в системе океан-атмосфера
Проведение исследований по круглосуточному обнаружению вспышек молний, определение энергетических, пространственных и временных характеристик вспышек молний, определение зон грозовой деятельности
Для проведения КЭ «Конвергенция» устанавливаются:
Сканирующий микроволновый радиометр-спектрометр (МиРС) в полосе частот 6 – 200 ГГц
Детектор молний (ДМ) для обнаружения вспышек молний в полосе захвата 680 км, наблюдение вспышек молний ведётся в надир

## Slide 28
Микроволновый радиометр спектрометр (МИРС)
Оптико-электронный блок детектора молний (ОЭБ - ДМ)
Гамма детектор
молний (ГДМ)
Научная аппаратура КЭ «Конвергенция»
Блок запоминающего устройства детектора молний (БЗУ - ДМ)

## Slide 29: Основные научно-технические задачи решаемый с помощью МИРС
Восстановление профилей температуры и влажности атмосферы.
Определение температуры поверхности океана.
Измерение скорости и направления приповерхностного ветра.
Определение интегральной влажности атмосферы.
Определение интегрального водозапаса облаков.
Определение интенсивности осадков.

## Slide 30: Микроволновый спектрометр МИРС
Частота, ГГц | 6,8 | 10,65 | 18,7 | 23,8 | 24,0 - 27,0 | 36,0 | 55,0 | 85,0 | 166,3 | 183,31
Количество каналов | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6
Полоса частот, МГц | 200 | 100 | 200 | 500 | 250 | 2000 | 5000 | 4000 | 4000 | 18000
Поляризация | Г, В | Г,В,±45° | Г,В,±45° | Г,В | В | Г,В,±45° | В | Г, В | Г | Г
Динамический диапазон, К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Потоковая эффективность | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98
Чувствительность в элементе разрешения, К | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,25 | 0,56 | 0,4 | 0,3 | 0,45 | 0,35 | 0,62
Точность измеренияTЯ, К |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Элемент разрешения, кмхкм | 75x115 | 48x74 | 27x42 | 23x35 | 23x35 | 10x16 | 10x16 | 6x9 | 6x9 | 6x9
Угол падения, град. | 51,3 – 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Угол визирования, град. | (48,7– 49,8) с точностью ±0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 31: Микроволновый радиометр спектрометр МИРС
Неподвижное основание
Главное зеркало
Зеркало холодного космоса
Антенный блок
Двигатель
Блоки электроники
Приемники излучения
БШИ

## Slide 32: Рабочие зоны обзора МИРС

## Slide 33: Зона покрытия измерениями МИРС за сутки

## Slide 34
Размещение МИРС на РС МКС

## Slide 35: Интегральное влагосодержание и поле адвекции
Вычисленное поле адвекции (черные стрелки), прореженное с шагом 2° и наложенное на поле интегрального влагосодержания (цветовая палитра). Референсные векторы, соответствующие скорости адвекции 10 м/с, приведены слева от рисунка для интервала от 60° с.ш. до 60° ю.ш. с шагом 10° с учетом проективных искажений зональной компоненты.

## Slide 36: Спасибо за внимание!